# SLOOPHAMER

De Pladdet Demolition Hammer is begin 2012 in de markt geïntroduceerd. De sloophamers zijn zo ontworpen dat ze een zo hoog mogelijke slagkracht genereren met een zo laag mogelijk gewicht. Verder zijn er slechts 2 bewegende onderdelen zodat slijtage en service tot minimum wordt beperkt. De hamers kunnen werken met een retourdruk tot wel 16 bar(!) waardoor ze ideaal inzetbaar zijn aan de nieuwste machines. De ijzersterke combinatie van een sloophamer opgebouwd uit kwaliteitscomponenten, ondersteund door een 3-jarige garantie, biedt het beste product voor de meest klantvriendelijke prijs.

| TYPE |  | PDH10S | PDH20S | PDH30S | PDH35S | PDH40S | PDH43S | PDH45S | PDH50S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewicht | kg | 102 | 126 | 152 | 224 | 295 | 375 | 571 | 861 |
| Machine klasse | Ton | 0.8-2 | 1.2-2 | 2.5-4 | 3-5 | 4-7 | 6-9 | 7-13 | 12-16 |
| Hoogte incl. beitel | mm | 1135 | 1262 | 1342 | 1472 | 1600 | 1860 | 2101 | 2326 |
| Benodigde olieflow | ltr. | 15-25 | 20-30 | 25-50 | 30-60 | 40-70 | 50-90 | 60-100 | 80-110 |
| Werkdruk | bar | 90-120 | 90-120 | 90-120 | 100-130 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 150-170 |
| Aantal slagen per | minuut | 800-1400 | 700-1200 | 600-1100 | 500-1000 | 500-900 | 400-800 | 400-800 | 350-700 |
| Beitel Ø | mm | 40 | 45 | 53 | 60 | 68 | 75 | 85 | 100 |
| Slag energie | joule | 203 | 290 | 320 | 550 | 690 | 900 | 1300 | 2100 |

| TYPE |  | PDH60S | PDH70S | PDH81AS | PDH100AS | PDH121AS | PDH130AS | PDH151AS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gewicht | kg | 1296 | 1500 | 1825 | 2071 | 2635 | 2850 | 3990 |
| Machine klasse | Ton | 15-18 | 18-21 | 18-26 | 25-30 | 28-35 | 30-40 | 40-55 |
| Hoogte incl. beitel | mm | 2604 | 2691 | 2828 | 3055 | 3255 | 3395 | 3709 |
| Benodigde olieflow | ltr. | 90-120 | 100-150 | 120-180 | 150-210 | 180-240 | 200-260 | 210-290 |
| Werkdruk | bar | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
| Aantal slagen per | minuut | 350-650 | 350-600 | 350-500 | 300-350 | 300-450 | 250-400 | 200-350 |
| Beitel Ø | mm | 125 | 135 | 140 | 150 | 155 | 155 | 175 |
| Slag energie | joule | 2900 | 3555 | 4200 | 5200 | 6500 | 9000 | 12000 |