| Type: (roteerbaar) | Machine- klasse | Gewicht* | Hoogte | Schaalbreedte | Spreid geopend | Inhoud | Sluit kracht | Werkdruk rotatie | Olieflow rotatie Max | Werkdruk (open/dicht) | Olieflow (open/ dicht) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ton) | (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (liter) | (kn) | (bar) | (liter/min.) | (bar) | (liter/min.) |
| PRG0-3 | 0.7 – 1.4 | 75 | 600 | 300 | 600 | 30 | 6 | 150 | 5 | 300 | 15 |
| PRG1-70 | 1.5 – 4 | 165 | 815 | 400 | 900 | 70 | 18 | 150 | 10 | 300 | 25 |
| PRG1-100 | 1.5 – 4 | 180 | 815 | 550 | 900 | 100 | 18 | 150 | 10 | 300 | 25 |
| PRG2-150 | 4 – 9 | 350 | 1000 | 500 | 1500 | 150 | 24 | 150 | 15 | 300 | 40 |
| PRG2-200 | 4 – 9 | 370 | 1000 | 600 | 1500 | 200 | 24 | 150 | 15 | 300 | 40 |
| PRG2-300 | 4 – 9 | 415 | 1000 | 850 | 1500 | 300 | 24 | 150 | 15 | 300 | 40 |
| PRG3-400 | 12 – 19 | 873 | 1230 | 700 | 1900 | 400 | 46 | 210 | 25 | 350 | 120 |
| PRG3-500 | 12 – 19 | 895 | 1230 | 850 | 1900 | 500 | 46 | 210 | 25 | 350 | 120 |
| PRG3-600 | 12 – 19 | 925 | 1230 | 1050 | 1900 | 600 | 46 | 210 | 25 | 350 | 120 |
| PRG3-700 | 12 – 19 | 947 | 1230 | 1200 | 1900 | 700 | 46 | 210 | 25 | 350 | 120 |
| PRG4-700 | 18 – 30 | 1460 | 1500 | 950 | 2100 | 700 | 84 | 210 | 35 | 350 | 160 |
| PRG4-800 | 18 – 30 | 1530 | 1500 | 1100 | 2100 | 800 | 84 | 210 | 35 | 350 | 160 |
| PRG4-900 | 18 – 30 | 1600 | 1500 | 1250 | 2100 | 900 | 84 | 210 | 35 | 350 | 160 |
| PRG5-1000 | 32 – 50 | 2750 | 1720 | 1200 | 2300 | 1000 | 90 | 210 | 35 | 350 | 240 |
| PRG5-1100 | 32 – 50 | 2850 | 1720 | 1300 | 2300 | 1100 | 90 | 210 | 35 | 350 | 240 |
| PRG5-1300 | 32 – 50 | 2970 | 1720 | 1500 | 2300 | 1300 | 90 | 210 | 35 | 350 | 240 |
| * Gewicht en hoogte is inclusief standaard CW aansluiting en incl. wisselmessen |

| Type: (vast) | Machine-klasse | Gewicht* | Hoogte | Schaalbreedte | Spreid geopend | Inhoud | Sluit kracht | Werkdruk | Olieflow (open/ dicht) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ton) | (Kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (liter) | (kn) | (bar) | (liter/min.) |
| PG0-30 | 0.7 – 1.4 | n.n.b. | n.n.b. | 300 | 600 | 30 | 6 | 300 | 15 |
| PG1-70 | 1.5 – 4 | 130 | 760 | 400 | 900 | 70 | 18 | 300 | 25 |
| PG1-100 | 1.5 – 4 | 145 | 760 | 550 | 900 | 100 | 18 | 300 | 25 |
| PG2-150 | 4 – 9 | 293 | 830 | 500 | 1500 | 150 | 24 | 300 | 40 |
| PG2-200 | 4 – 9 | 311 | 830 | 600 | 1500 | 200 | 24 | 300 | 40 |
| PG2-300 | 4 – 9 | 357 | 830 | 850 | 1500 | 300 | 24 | 300 | 40 |
| PG3-400 | 12 – 20 | 693 | 1000 | 700 | 1900 | 400 | 46 | 350 | 120 |
| PG3-500 | 12 – 20 | 715 | 1000 | 850 | 1900 | 500 | 46 | 350 | 120 |
| PG3-600 | 12 – 20 | 745 | 1000 | 1050 | 1900 | 600 | 46 | 350 | 120 |
| PG3-700 | 12 – 20 | 767 | 1000 | 1200 | 1900 | 700 | 46 | 350 | 120 |
| PG4-700 | 18 – 32 | 1230 | 1250 | 950 | 2100 | 700 | 84 | 350 | 160 |
| PG4-800 | 18 – 32 | 1300 | 1250 | 1100 | 2100 | 800 | 84 | 350 | 160 |
| PG4-900 | 18 – 32 | 1370 | 1250 | 1250 | 2100 | 900 | 84 | 350 | 160 |
| PG5-1000 | 32 – 50 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 350 | n.n.b. |
| PG5-1100 | 32 – 50 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 350 | n.n.b. |
| PG5-1300 | 32 – 50 | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | 350 | n.n.b. |
| * Gewichten hoogte is inclusief standaard CW aansluiting en incl. wisselmessen |